Załącznik Nr 1 do umowy

Nr sprawy 1/2014

Obowiązki wykonawcy wchodzące w zakres umownego ryczałtu oraz sposób ich realizacji:

Podstawowy zakres obowiązków Wykonawcy :

- obowiązki ogólne dotyczące wszystkich targowisk

- pozostawanie w stałej (całodobowej) gotowości do realizacji prac będących przedmiotem umowy,

- niezwłoczne wykonywanie niezbędnych przełączeń instalacji, oraz dokonywanie innych czynności celem zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej,

- przystąpienie do prac związanych z usuwaniem skutków awarii w terminie 30 minut od udzielenia zamówienia dodatkowego obejmującego ich usunięcie.

Do wykonania usługi konieczne jest dysponowanie samochodem wieżowym z balkonem

(zwyżki), który umożliwi wykonywanie  prac na wysokości 16m.

- stacje trafo 6/0,4/0,230 V (2 szt.) (lokalizacja Katowice ul. Pukowca 23)

  - przegląd konserwacyjny dwa razy w roku (marzec, wrzesień) dwóch stacji trafo  zgodnie z obowiązującymi Przepisami Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych,

  - uzgadnianie wyłączeń urządzeń, instalacji i sieci z kierownictwem targowiska                 i dostawcą energii, a w przypadku konieczności dokonania wyłączenia przez  dostawcę energii - ponoszenie wszelkich kosztów i opłat z tym związanych, (koszty te  Wykonawca refakturował będzie Zamawiającemu ),

  - przegląd komór trafo i pól odpływowych rozdzielni N/N w stacjach minimum co dwa tygodnie,

  - utrzymywanie porządku i koszenie trawy w wygrodzonym terenie dla stacji trafo nr 1084 i nr 1240,

  - utrzymywanie w pełnej gotowości osprzętu do obsługi stacji  trafo, wykonywanie przeglądów oraz badań w terminach i zasadach określonych przepisami; poniesione przez Wykonawcę koszty, związane z powierzeniem przeglądu osprzętu innym podmiotom rozliczane będą na bieżąco, na podstawie faktur VAT zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego, wystawionych Wykonawcy przez podmiot realizujący powierzoną usługę,

  - wymiana uszkodzonych bezpieczników, elementów pól odpływowych, żarówek i innych źródeł światła,  oraz uszkodzonych w wyniku eksploatacji elementów stacji trafo,

- w przypadku zaistnienia uszkodzeń sieci elektroenergetycznej, wykonanie niezwłocznie niezbędnych wyłączeń i przełączeń odbiorów pomiędzy poszczególnymi stacjami trafo w uzgodnieniu z Zamawiającym, celem zapewnienia dostaw energii dla odbiorców,

- pozostałe prace związane z bieżącą eksploatacja stacji trafo ( między innymi uczestniczenie w uzgodnieniu z Zamawiającym w czynnościach eksploatacyjnych        z dostawcą energii, dbanie o stan techniczny sprzęty p.poż. itp.)

- sieć energetyczna oraz złącza kablowe - (dotyczy wszystkich obiektów administrowanych przez ZTM w Katowicach) – około 45 szt.:

  - dwa razy w roku (maj, październik) przegląd sieci energetycznej i złączy kablowych, dokręcenie połączeń oraz zakonserwowanie elementów podlegających korozji,

  - co dwa tygodnie przegląd istniejącej sieci energetycznej i złącz kablowych, wymiana na bieżąco uszkodzonych elementów sieci: wymiana bezpieczników i innych uszkodzonych elementów  złącza,

  - w przypadku uszkodzeń – niezwłoczne wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym niezbędnych wyłączeń i przełączeń odbiorów pomiędzy poszczególnymi złączami, celem zapewnienia dostaw energii dla odbiorców do chwili lokalizacji uszkodzenia          i wykonania koniecznego remontu (dotyczy sieci kablowej),

  - pozostałe prace związane z bieżącą konserwacją, (sprawdzenie połączeń śrubowych, zabezpieczenie antykorozyjne części metalowych itp.)

- rozdzielnie 3 x 400V -  ( dotyczy wszystkich obiektów administrowanych przez

ZTM w Katowicach) - około 70 szt.:

- co dwa tygodnie bieżący przegląd rozdzielni,

- usuwanie na bieżąco uszkodzonych elementów: wymiana bezpieczników i innych uszkodzonych elementów  rozdzielni i pól odpływowych,

- pozostałe prace związane z bieżącą konserwacją ( zabezpieczenie antykorozyjne

konstrukcji metalowych, oliwienie zamków zawiasów uzupełnianie opisów itp.),

- sieć oświetlenia zewnętrznego ( dotyczy wszystkich obiektów administrowanych przez ZTM w Katowicach) :

- okresowy przegląd sieci dwa razy w roku:  w miesiącu kwietniu i we wrześniu,

- sprawdzanie jeden raz w tygodniu sprawności opraw oświetleniowych,

- usuwanie na bieżąco uszkodzeń podstawowych tj. załączanie wyłączonych obwodów, wymiana uszkodzonych bezpieczników, źródeł światła, naprawa lub  wymiana opraw oświetleniowych, które uległy uszkodzeniu na skutek bieżącej eksploatacji),

- przeglądy, naprawa i ewentualna wymiana ok. 235 szt. opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach,

- przeglądy, naprawa i ewentualna wymiana ok. 600 opraw hermetycznych jarzeniowych oświetlenia zewnętrznego,

- mycie kloszy, opraw oświetleniowych raz w roku w terminie uzgodnionym                      z Zamawiającym,

- przeglądy i bieżące utrzymanie systemów oświetlenia zewnętrznego sterowanych zegarami sterującymi,

- pozostałe prace związane z bieżącą eksploatacją sieci ( naprawa, uzupełnianie zamknięć do skrzynek w słupach, uzupełnianie napisów numeracji słupów, bieżące zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji metalowej słupów itp.),

- sieć oświetlenia wewnętrznego i obwodów odbiorczych instalacji  elektrycznej wewnętrznej, (dotyczy wszystkich obiektów administrowanych przez ZTM w Katowicach):

- przeglądy bieżące i utrzymanie  w pełnej sprawności istniejących instalacji wewnętrznych  w administrowanych obiektach, a w szczególności instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz zasilania systemów monitoringu, serwera i punktów poboru opłat,

- w miesiącu wrześniu wykonanie sprawdzenia sieci  zasilania, sterowania, elektrycznych pieców grzewczych, (40 szt) do ogrzewania pomieszczeń (sprawność należy potwierdzić pomiarami elektrycznymi),

- dwa razy w roku przeglądy elektronarzędzi, (ok.40 szt) będących na stanie ZTM          w Katowicach, które należy potwierdzić w metryczce elektronarzędzia, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym ,

- raz w roku (wrzesień lub październik) przegląd instalacji nagłośnienia (sprawdzenie        i ewentualne skorygowanie mocowania przewodów, styków, szczelności puszek rozgałęźnych, mocowań i podłączeń głośników),

- pozostałe prace związane z bieżącą konserwacją sieci (bieżąca kontrola zamknięć, opisów, stanu technicznego opraw, źródeł światła oraz bieżące usuwanie usterek),

- wykonanie zasilania oraz montaż i demontaż dostarczonych przez Zamawiającego ozdób okolicznościowych,

- wykonanie bieżących (miesięcznych) odczytów stanu zużycia energii elektrycznej liczników zabudowanych dla punktów handlowych „Bazaru Załęże” (roboty te będą wykonywane w uzgodnieniu z działem TE przez cały okres trwania umowy  (ok. 50 odczytów miesięcznie),

- obsługa liczników przedpłatowych, polegająca na wczytywaniu kodów umożliwiających pobór energii elektrycznej (docelowo 40 liczników),

- bieżąca obsługa instalacji elektrycznej, zapewniająca bezpieczną eksploatację, polegająca na przeglądach i kontrolach instalacji i przyłączy do wszystkich                  (w szczególności do ruchomych) punktów handlowych.,

- raz w miesiącu przegląd systemu awaryjnego zasilania wraz z uruchomieniem agregatu i wpisem do księgi obsługi.

- instalacja wentylacji (dotyczy wszystkich obiektów administrowanych przez ZTM w Katowicach) :

- przegląd zainstalowanych wentylatorów, mieszaczy powietrza i napędów klap  przewietrzających w miesiącu marcu, celem ustalenia sprawności, po wykonaniu przeglądu należy sporządzić protokół i przedłożyć go Zamawiającemu,

- wymiana uszkodzonych wentylatorów i mieszaczy powietrza oraz ich elementów,

- wymiana uszkodzonych podnośników klap wentylacyjnych oraz ich elementów,

- pozostałe prace związane z bieżącą eksploatacja wentylacji (czyszczenie, smarowanie, sprawdzanie ich zawieszenia itp. ).

- instalacje wodno-kanalizacyjne i pozostałe (dotyczy wszystkich obiektów administrowanych przez ZTM w Katowicach) :

- dokonanie przełączeń w celu zapewnienia ciągłości dopływu wody,

- udrażnianie kanalizacji odpływowej,

- kontrola szczelności przewodów i armatury wody ,

- bieżąca naprawa zauważonych uszkodzeń, przecieków (wymiana uszczelek, głowic, grzybków itp.),

- wymiana uszkodzonych urządzeń ciepłej wody ,

- drobne prace ślusarskie spawalnicze,

- potwierdzona protokołem kontrola sprawności hydrantów dwa razy w roku (wiosna, jesień)

- konserwacja, czyszczenie kolczatek (3 szt.) na targowisku przy ul. Pukowca.

- załączanie obwodów elektrycznych, wymiana uszkodzonych bezpieczników,

jak również niezwłoczne wykonywanie niezbędnych przełączeń instalacji, oraz dokonywanie niezbędnych czynności celem zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej (dotyczy wszystkich obiektów administrowanych przez ZTM                       w Katowicach).

Do zakresu obowiązków Wykonawcy realizowanych w ramach umownego ryczałtu należy również:

- odłączanie i przyłączanie zasilania urządzeń, instalacji i sieci energetycznej na czas niezbędny do wykonania prac objętych przedmiotem umowy, w tym odłączanie               i przyłączanie zasilania w terminach określonych wezwaniem przekazanym Wykonawcy w formie pisma, faksem lub telefonicznie,

- przyjmowanie do eksploatacji, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, urządzeń, instalacji i sieci nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych – w terminach określonych wezwaniem przekazanym Wykonawcy w formie pisma, faksem, lub telefonicznie.